Коммерческое предложение по внедрению технологии замещения природного газа.

ООО «Укрбиогаз»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО БИОТОПЛИВА

ДЛЯ ОБЖИГА МАТЕРИАЛОВ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧАХ

Основные положения

- Замещение природного газа при обжиге различных материалов твердым топливом используется повсеместно. Наиболее известные из подобных технологий – замещение природного газа углем в металлургии и строительной индустрии. Причиной перехода на использование угля являлось стремление к снижению затрат на приобретение энергоносителей. Ограничением в применении угля как топлива в различных технологических приложениях является содержание в нем несгораемого остатка (золы) и серы. Если указанные составляющие критически сказываются на качестве обрабатываемого продукта, использование угля в данной технологии не допустимо.

- Использование в качестве твердого топлива при замещении природного газа подготовленной биомассы позволяет минимизировать проблему влияния продуктов сгорания твердого топлива на обрабатываемые материалы, что дает возможность широкого применения биотоплива в различных технологиях. Сравнение характеристик наиболее качественных углей угля и рядового биотоплива на примере некоторых образцов (Таблица 1) показывает существенные преимущества последнего.

Таблица 1. Твердое топливо. Основные показатели.

| № п/п | Параметр | Угли | Боитопливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Т | Д | Шелуха подсолнечника | Древесина |
|  | Теплота сгорания низшая Qir, кДж/кг | 25,38 | 28,31 | 21,14 | 17,58 | 16,96 |
|  | Зольность Ad, % | 19,1 | 13,7 | 12,7 | 3,35 | 3,88 |
|  | Общая влага Wr, % | 7,3 | 4,6 | 10,6 | 9,07 | 11,2 |
|  | Выход летучих Vdaf, % | 5,3 | 7,5 | 37,5 | 75,65 | 81,2 |
|  | Общая сера Std, % | 1,22 | 0,84 | 0,5 | 0,15 | 0,05 |

- Сопоставление основных преимуществ, предоставляемых технологией прямого сжигания, и ограничений, накладываемых ею, перечисленные в Таблице 2 сводится к оценке рисков и возможных преференций.

Таблица 2. Замещение природного газа твердым топливо. Преимущества и ограничения технологии.

| № п/п | Фактор | Достигаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Преимущества, предоставляемые технологией |
| 1 | Уменьшение потребления природного газа. | 1. Существенное снижение стоимости топлива. 2. Обеспечение возможности маневра с изменением расходов топлив. 3. Снижение выбросов СО2 (биомасса не является источником СО2) |
| Ограничения технологии |
| 1 | Влияние топливной биомассы на состав конечного продукта | 1. Зольный остаток частично попадает в состав конечного продукта. 2. При изменении характеристик биотоплива от партии к партии требуется корректировка работы печи. |
| 2 | Использование в качестве топлива биомассы | 1. Организация поставок топлива, возникновение дополнительного потока грузоперевозок 2. Увеличение выбросов. Выбросы при перегрузке биотоплива (пыль), при его сжигании (СО, NOx). Снижение выбросов требуют специальных решений. |

Предлагаемые решения.

В настоящее время технология частичного замещения природного газа биотопливом успешно опробована и используется в стройиндустрии и металлургии. Успешно эксплуатируются установки, обеспечивающие производство керамзита, обжиг клинкера, производство извести и огнеупорных смесей. Необходимо отметить, что ни в одном из приведенных примеров использование биомассы не сказалось на качестве производимой продукции. При этом технология производства керамзита достаточно сложна и требовательна к температуре процесса, а производство извести первого класса (ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог») – очень чувствительно к наличию несвойственных для извести компонентов. Анализ работы агрегатов показал, что ни в одном из перечисленных случаев удельный расход биомассы не превышает 400 кг на тонну готовой продукции, что при зольности биомассы не достигающей 4%, дает не более 16 кг золы на тонну продукции. Даже при полном осаждении эта зола не даст более  1,6% минеральных включений в конечный продукт. При этом важно отметить, что размеры отдельных частиц золы биомассы меньше 10 микрон, что обеспечивает удаление существенной  их части из рабочего пространства печи и осаждение в электрофильтрах.

Состав комплекса:

- Бункер приемный подготовленного твердого топлива;

- Бункер промежуточный расходный  подготовленного твердого топлива;

- Линия пневмотранспорта твердого топлива;

- Горелка для сжигания подготовленного топлива;

- Система автоматики управления расходом подготовленного топлива

Требования к комплексу: обеспечение приема подготовленного твердого топлива в биг-бэгах и насыпом с организацией стабильной во времени непрерывной подачи топлива на горелку и обеспечением управления расходом топлива в режиме ручного управления оператором печи. Непрерывность работы комплекса обеспечивается стабильной поставкой биотоплива со склада, находящегося вблизи производства, а также 100% резервированием основного оборудования комплекса (Приложение №1).

Предлагаемый подход дал положительный результат, обеспечив существенное снижение потребления природного газа. Расход газа на ПАО «Ватутинский огнеупорный комбинат» снижен на 0,8…1,0 млн.м3/мес, на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - на  0,6…0,8 млн.м3/мес.

Возможны следующие подходы к реализации технологии:

- Строительство комплекса для заказчика за собственные средства с собственным обслуживанием и реализацией тепловой энергии по цене природного газа с дисконтом не менее 10%. Это обеспечивает заинтересованность предприятия в сотрудничестве. По истечению контрактного срока, указанного в договоре – не менее 2-х лет, комплекс может быть продан предприятию на оговоренных условиях

- Строительство за деньги предприятия с наладкой и обучением персонала. В этом случае цена работ, приведенных в приложении, увеличивается на 25%.

Сроки создания комплекса – не более 5-ти месяцев.

Приложение №2

Технологический комплекс ПАО «Ватутинский огнеупорный комбинат»

1. Площадка разгрузки топлива, рассчитанная на прием топлива навалом – самосвалами и в биг-бэгах

Включает навес, бункер приема топлива, транспортеры подачи топлива, кран-балку и разгрузчик биг-бэгов. Ориентировочная стоимость – 1 млн.грн.

2. Бункер расходный для хранения суточного запаса топлива (объем 120 м3)

3. Система подачи биотоплива с использованием компрессорного оборудования. Изготавливается две независимые линии, эксплуатация которых позволяет гарантированно поставлять топливо в горелку

4. Горелка для сжигания биотоплива

5. Система автоматики управления печью.

Достигнутые результаты:

– снижение потребления природного газа 50…70% в зависимости от температуры обжига материала;

- удельный расход биотоплива  на замещение природного газа 2,3…2,6 кг/м3.

- выбросы при работе печи соответствуют ранее принятым (уровни, установленные для природного газа);

- в эксплуатации с 2010 года. На предприятии работа печи без биотоплива запрещена.

Технологический комплекс ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

1. Склад, арендуемый в пределах 20 км от печи,  позволяет минимизировать неравномерность поставок топлива,

2. Бункер разгрузки топлива, привезенного навалом в самосвалах позволяет минимизировать операции при перегрузке топлива.

3. Бункер подачи топлива. Объемом 40 м3, для обеспечения запаса топлива на два – три часа работы комплекса.

4. Линия пневмотранспорта, включающая шлюзовые питатели и вентилятор высокого давления.

5. Автоматика.

Простейший комплекс обеспечивает подачу заданного оператором объема топлива и отключения, необходимые для безопасной эксплуатации оборудования.  6. Горелка для сжигания биотоплива.

Достигнутые результаты:

– снижение потребления природного газа 40…47%;

- удельный расход биотоплива  на замещение природного газа 2,7 кг/м3.

- выбросы при работе печи соответствуют ранее принятым (уровни, установленные для природного газа);

- в эксплуатации с декабря 2013 года.

Минимальная комплектация:

1. Бункер и металлоконструкции разгрузки топлива. Склад топлива делается под навесом непосредственно возле бункера. Топливо хранится в биг-бэгах. Поставка – самосвалами навалом и в биг-бэгах. Из самосвалов топливо сразу подается в бункер, из биг-бэгов -  по мере расходования.

Стоимость: бункера – около 360 тысяч, тельфер – 100 тысяч, навес – 300 тысяч.

2. Бункер подачи биомассы. Механизация подачи топлива в бункер.

Стоимость: бункера – около 180 тысяч.

3. Линия пневмотранспорта с воздуходувками 460 тысяч

4. Горелка – 130 тысяч

5. Автоматика (простейший вариант – управление расходом топлива) – 160 тысяч

6. Проект – 130 тысяч.

7. Платежи разного рода проверяющим анализировать тяжело. Если можно договориться с конкретными инспекторами (пожарники, СЭС, экология) и включить их в схему, можно вообще обойтись без начальных расходов. Расчетная сумма (по сделанным ранее работам) – 300 тыс.

8. Монтаж – 360 тысяч.

7. Пуско-наладка. Надо обсуждать с местными. Мы можем сделать тысяч за 70…90, но надо подключить местных для получения документов.

Итого: около 2440 тысяч. С учетом непредвиденных расходов (10%) – 2,8 млн.грн.

Оборотные средства

Еще одна статья расходов – оборотные средства. Для того, чтобы комплекс работал, необходимо закупать дробленую шелуху подсолнечника - топливо. Если с потребителем договориться про оплату два раза в месяц, то необходимо иметь возможность поставлять топливо 20 суток (резерв – пять суток на прохождение платежей). При замещении 1000 м3 природного газа в час часовой расход шелухи составляет 2,2 тонны. При этом за 20 дней надо будет приобрести 1100 тонн шелухи. Ее цена 1600 тыс.грн. Таким образом (вновь, учитывая непредвиденные расходы 10%), получаем 1,9 млн.грн.

Заключение:

Гарантированное замещение – замещение около 50% природного газа. Результат, скорее всего будет лучше, но, жизнь меня научила, рассчитывать надо на худший случай. В Ватутино результат 50…80% в зависимости от обжигаемого материала. Реально достигнутое снижение расхода газа 1100….1700 м3/час (до реконструкции горелка потребляла 2200 м3/час). На ПАО «Арселор Миттал» замещение – 60..70%. Реально достигнутое снижение расхода газа 1700….1950 м3/час (до реконструкции горелка потребляла 2800 м3/час).

Все расчеты я веду от худшего варианта, экономические показатели которого  ГАРАНТИРОВАНЫ:

1. Цена природного газа: 						7400 грн/1000 м3 с НДС

2. Цена шелухи подсолнечника дробленой с доставкой: 	1600 грн/т

3. Замещение: 							1000 м3/час

4. Расход шелухи на замещение 1000 м3 газа: 			2,2 т

5. Месячный фонд заработной платы персонала:		80 тыс.грн

6. Текущие платежи (электроэнергия, аренда):			100 тыс.грн.

7. Дисконт предприятию, для которого ведется поставка топлива  	20%

8. Работа предприятия непрерывная, часов в месяц			700

Прибыль от работы в течение одного месяца:

(7400∙(1-0,2)-2,2∙1600)∙700 – 80000 –100000 = 1500000 грн.

Предприятие, которое позволило установить такой комплекс на своей территории для замещения природного газа на своей печи получит экономию

7400∙0,2∙700 = 1036000 грн.

Итого: чистая прибыль предприятия, поставляющего биотопливо составит 1,5 млн. грн. в месяц, а экономия за счет замещения для предприятия, которому замещают природный газ – 1,036 мдн.грн. в месяц.